## Slide 1
מעבדה במחשבים מחומרה לתוכנה
קורס 10083
אריק גיספאן arikgi@post.jce.ac.il
הרצאה 10
Sequential Logic

## Slide 2: תזכורת מהשיעור הקודם..
out(x, y, control bits) =
x+y, x-y, y–x,
0, 1, -1,
x, y, -x, -y,
x!, y!,
x+1, y+1, x-1, y-1,
x&y, x|y

## Slide 3: ALU logic (Hack platform)
Implementation: build a logic gate architecture that “reads” each control bit and does what the table specifies: if zx=1 then set x to 0, etc.

## Slide 4
The ALU in the CPU context (Hack platform)
ALU
Mux
D
out
A/M
a
D register
A register
A
M
c1,c2, … ,c6
RAM
(selected register)

## Slide 5
We can compute – but what do we do with the result?
Combinatorial Chips are not enough
Notes: בשיעור שעבר דיברנו על combinatorial chips . Combinatorial Chips מחשבים פונקציות שתלויות רק בקומבינציות של הקלט. כרגע יש לנו את הבסיס לכל פעולות החישוב של המחשב. אבל עדיין חסר לנו משהו בשביל לדמות יכולת של מחשב.
אין יכולת לשמר מצב. ברגע שנשנה את הקלט הפלט יאבד לנו. אנחנו צריכים יכולת לאחסן ולקרוא מידע בזמן מאוחר יותר. צריכים רכיב שמשמר מידע לאורך זמן. את זה בונים משבבים מסוג sequential chips.
פעולות שקשורות בזמן הן רבות מגוונות ומורכבות – שעון של מחשב, היזון חוזר וסנכרון פעולות. אבל החדשות הטובות שאנחנו יכולים לבצע הכל מרכיבים פשוטים, כמו עם ה combinatorial chips.
הרכיב הפשוט נקרא פליפ – פלופ ובעזרתו אנחנו נגדיר ונבנה את כל רכיבי הזיכרון.

## Slide 6: Sequential VS combinational logic
Combinational devices: operate on data only; provide calculation services (e.g. Nand … ALU)
Sequential devices: operate on data and a clock signal; as such, contain state and can be made to provide storage and synchronization services
Sequential devices are sometimes called “clocked devices”
The low-level behavior of clocked / sequential gates is tricky
The good news:
  All sequential chips can be based on one low-level sequential gate, called “data flip flop”, or DFF
  The complex clock-dependency details can be encapsulated at the low-level DFF level
  All the higher-level sequential chips can be built on top of the DFF using combinational logic only.
Notes: שבבים קומבינטוריים – פועלים רק על מידע – יכולת חישוב
שבבים סדרתיים – פועלים על מידע ושעון.
איך ממשים שבב סדרתי? זה קצת מסובך
אבל החדשות הטובות – אנחנו נקבל במתנה שבב פשוט שכזה, וממנו נבנה את השבבים האחרים

## Slide 7
Lecture plan
Clock
A hierarchy of memory chips:
  Flip-flop gates
  Binary cells
  Registers
  RAM
Counters
Perspective.
Notes: על מה נדבר?
שעון
היררכיה של שבבי זיכרון
Counter
ובסוף סקירה כללית

## Slide 8: The Clock
In our jargon, a clock cycle = tick-phase (low), followed by a tock-phase (high)
In real hardware, the clock is implemented by an oscillator
In our hardware simulator, clock cycles can be simulated either
  Manually, by the user, or
  “Automatically,” by a test script.
HW
simulator
demo
Notes: ברוב המחשבים מעבר הזמן מיוצג ע"י שעון מרכזי.
המימוש מתבסס על ידי אותות רציפים שמתחלפים בין 2 מצבים 0 ו 1
הזמן מתחילת הראשון עד סיום השני נקרא CYCLE וממדל לנו יחידת זמן דיסקרטית.
בעזרת החיווט המערכת שולחת את הסיגנל בבת אחת לכל השבבים שתלויים בזמן.
למה חשוב שזו יהיה סיגנל בו זמנו? למה צריך זמן דיסקרטי?

## Slide 9: Flip-flop
A fundamental state-keeping device
For now, let us not worry about the DFF implementation
Memory devices are made from numerous flip-flops, all regulated by the same master clock signal
Notational convention:
HW
simulator
demo
DFF
out
in
out(t) = in(t-1)
Notes: החלק הבסיסי נקרא פליפ-פלופ . מקבל ומחזיר ביט בודד
Out(t)=In(t-1)
אנחנו לא נעסוק במימוש שלו.
רכיבי זיכרון בנויים מבוססים על פליפ פלופ.
שימו לב לסימון – חץ קטן שמסמן את קלט הזמן

## Slide 10: 1-bit register (we call it “Bit”)
Objective: build a storage unit that can:
Change its state to a given input
Maintain its state over time (until changed)
DFF
out(t) = out(t-1) ?
out(t) = in(t-1) ?
Won’t work
in
out
DFF
MUX
load
if load(t-1) then out(t)=in(t-1)
else out(t)=out(t-1)
OK
in
out
Notes: מה אנחנו צריכים בשביל זיכרון? מה הפעולה הבסיסית?
לשנות את המצב בהינתן קלט 2. לשמר את המצב לאורך זמן עד שיוחלט אחרת
איך עושים את זה? קודם ננסה לא להשתמש ב DFF
מה הבעיה? למה משמש ה DFF
פתרון – לעבור לשקף הבא

## Slide 11: Bit (cont.)
Interface
Implementation
HW
simulator
demo
Load bit
Read logic
Write logic
Notes: הממשק לעומת מימוש
שימוש: טעינת הביט, קריאה וכתיבה

## Slide 12: Multi-bit registers
Register’s width: a trivial parameter
Read logic
Write logic
HW
simulator
demo
Notes: ביט אחד לא מספיק לייצג זיכרון אפקטיבי של כלום. מה צריך לעשות?
N-bit register
N הוא הרוחב של הרגיסטר – כמה ביטים יש בו
איך ממשים קריאה וכתיבה?

## Slide 13: Aside: Hardware Simulation
Relevant topics from the HW simulator tutorial:
Clocked chips: When a clocked chip is loaded into the simulator, the clock icon is turned on, and the user can use it to control the clock
Built-in chips:
  feature a standard HDL interface yet a Java implementation
  Provide behavioral simulation services
  May have GUI effects.
HW
simulator
demo
Notes: שימו לב לסימולטור – כשנטען שבב סדרתי נראה שהשעון מופיע – ונוכל להשתמש בו כדי לשלוט על מימד הזמן

## Slide 14: Random Access Memory (RAM)
Read logic
Write logic.
HW
simulator
demo
Notes: RAM
זיכרון גישה אקראית – נשלוט על כמה רגיסטרים ביחד
למה אקראי? צריך להיות ממומש כך שיוכל לגשת לכל כתובת אקראית בזיכרון, בלי הגבלה על הסדר בלי קשר למיקום הפיזי – במהירות גישה זהה
כל רגיסטר מכיל מילה. לכל מילה יש כתובת נניח int מ 1 עד n. אנחנו צריכים יכולת לקבל כתובת ולטעון את הרגיסטר המתאים.

## Slide 15: RAM interface
Notes: נבנה כמה זכרונות RAM בהיררכיות שונות
למה לא לבנות בבת אחת את הכל?

## Slide 16: RAM anatomy
Recursive ascent
Notes: איך ה RAM בנוי

## Slide 17: Counter
Typical function: program counter
Implementation: register chip + some combinational logic.
If reset(t-1) then out(t)=0 else if load(t-1) then out(t)=in(t-1) else if inc(t-1) then out(t)=out(t-1)+1 else out(t)=out(t-1)
Needed: a storage device that can:
(a) set its state to some base value
(b) increment the state in every clock cycle
(c) maintain its state (stop incrementing) over clock cycles
(d) reset its state
Notes: מונה – counter.
יחידת אחסון ש: מתחילה בערך בסיב , מעלה את הערך בכל CYCLE ומשמרת את המצב ביניהם. יכולת אתחול.
שימוש לדוגמא –
PROGRAM COUNTER
איך נממש?

## Slide 18: Recap: Sequential VS combinational logic
Notes: תזכורת – בין סדרתי לקומבינטורי

## Slide 19: Time matters
Implications:
Challenge: propagation delays
Solution: clock synchronization
Cycle length and processing speed.
During a tick-tock cycle, the internal states of all the clocked chips are allowed to change, but their outputs are “latched”
At the beginning of the next cycle, the outputs of all the clocked chips in the architecture commit to the new values.

## Slide 20: Perspective
All the memory units described in this lecture are standard
Typical memory hierarchy
  SRAM (“static”), typically used for the cache
  DRAM (“dynamic”), typically used for main memory
  Disk
  (Elaborate caching / paging algorithms)
A Flip-flop can be built from Nand gates
But ... real memory units are highly optimized, using a great variety of storage technologies.
Access time
Cost